ΕΚΦΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2017 – 2018

Φυσική Γ Γυμνασίου

Σύνδεση αντιστατών

(Εργαστηριακές ασκήσεις 4 και 5 του εργαστηριακού οδηγού)

Έννοιες – φυσικά μεγέθη

Αντιστάτης – Αντίσταση – Ηλεκτρική τάση – Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος – Ισοδύναμη αντίσταση

Στόχοι:

- Ικανότητα συναρμολόγησης απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

- Μέτρηση της αντίστασης ενός αντιστάτη μετρώντας την τάση στα άκρα του και την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.

- Κατανόηση της έννοιας της ισοδύναμης αντίστασης

- Εύρεση της σχέσης της ισοδύναμης αντίστασης και των αντιστάσεων των επιμέρους αντιστατών όταν συνδέονται α) σε σειρά και β) παράλληλα

Απαιτούμενα όργανα και υλικά:

- Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 0 – 20 V

- Δύο (ή περισσότερους) αντιστάτες κατά προτίμηση διαφορετικής αντίστασης, 50 – 200 Ω

- Καλώδια σύνδεσης

- Δύο πολύμετρα

- Διακόπτης

Α. Συναρμολόγησε το κύκλωμα του σχήματος 1

Α

B

R

Α

V

Σχήμα 1

δ

Μεταξύ των Α και Β συνδέστε διαδοχικά τους διαθέσιμους αντιστάτες και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

|  | V (Volt) | I (Ampere) | R=V/I (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| Αντιστάτης 1 |  |  |  |
| Αντιστάτης 2 |  |  |  |
| Αντιστάτης 3 |  |  |  |

Β. Σύνδεση σε σειρά

Συναρμολόγησε το κύκλωμα του σχήματος

Γ

Β

Α

- Συνδέοντας το βολτόμετρο κατάλληλα μετρήστε τις διαφορές δυναμικού,

VAB =……………..., 	VBΓ =……………….  	και 	 VAΓ =………………..

Τι παρατηρείτε;

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

- Συνδέστε διαδοχικά το αμπερόμετρο σε σειρά στα σημεία Α, και Β και καταγράψτε τις εντάσεις των ρευμάτων.

Ι1=…………...….		Ι2=……….…..….

Τι παρατηρείτε;

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

- Υπολογίστε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος μεταξύ των Α και Γ χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες μετρήσεις

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Συσχετίστε το αποτέλεσμα με τις τιμές των αντιστάσεων R1 και R2 που έχετε καταχωρίσει στον πίνακα 1.

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ. Παράλληλη σύνδεση

Συναρμολόγησε το κύκλωμα του σχήματος

Β

Α

- Συνδέοντας κατάλληλα το αμπερόμετρο μετρήστε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν  την πηγή και τους αντιστάτες.

Ι =……………., 		Ι1 =…………… 	και 	Ι2 =………………..

Τι παρατηρείτε;……………………………………………………………………………………………………………………..………………………

- Μετρήστε την τάση στα άκρα Α και Β της συνδεσμολογίας και υπολογίστε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος μεταξύ των Α και Β .

Rισ=……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Συσχετίστε το αποτέλεσμα με τις τιμές των αντιστάσεων R1 και R2 που έχετε καταχωρίσει στον πίνακα 1.

Υπόδειξη: Υπολογίστε τις τιμές  .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Καλή επιτυχία